УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

_________________ Н.Х.Мамедов

М.П.

01.01.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для замены приборов отопления в жилых и нежилых помещениях

многоквартирных домов, управляемых ООО «СкопаСервис»

- Замена приборов отопления в  жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, управляемых ООО «СкопаСервис» может производиться по инициативе и за счет собственника помещения с привлечением специализированной организации, имеющий допуск к производству данного вида работ, после получения разрешения ООО «СкопаСервис».

- Для получения разрешения замены приборов отопления в жилых и нежилых помещениях собственник обязан представить в ООО «СкопаСервис» следующие документы:

  - Заявление с указанием количества приборов, подлежащих замене;

  - Копию договора со специализированной организацией о производстве работ по замене приборов отопления со сроком гарантии не менее 2 (двух) лет  и копию допуска организации к производству данного вида работ;

  - Копии сертификатов (паспортов) на устанавливаемые материалы, оборудование и на приборы отопления в случае, если приборы отопления приобретает организация, выполняющая работы;

2.4.	После принятия  Управляющей компанией указанных документов собственник обязан оплатить ООО «СкопаСервис» мероприятия по сливу воды из стояков (стояка), подключенных к заменяемым приборам отопления, заполнению и опрессовке системы отопления по установленным управляющей компанией тарифам.

3.	Обязательными требованиями, применяемыми при производстве работ по замене приборов отопления, являются:

3.1	Прибор отопления устанавливается на прежнее место согласно проекта, в случае изменения места установки прибора отопления, Собственником должен быть представлен в ООО «СкопаСервис» новый проект расположения отопительной системы,  разработанный специализированной организацией с учетом проекта системы отопления в доме.

3.2	количество устанавливаемых секций на отопительном приборе должно соответствовать площади отапливаемого помещения, из расчета одна секция на 1,7 кв.м.

3.3	Перемычка  стояковой трубы устанавливается  на порядок меньше диаметра основного стояка.

3.4	Краны устанавливаются перед прибором отопления  после перемычки (установка кранов перед перемычкой и непосредственно на перемычке запрещена).

3.5.	После завершения производства работ по замене приборов отопления собственник, или привлеченная им специализированная организация, сдает результат работ ООО «СкопаСервис» и фиксирует отсутствие протечек  и работоспособность стояка после  его заполнения и опрессовки. (В случае выявления протечек, повторный слив и заполнение стояков оплачивается собственником дополнительно).

3.6. 	Производство сварочных работ на стояковых трубах ГВС и теплоносителя производится исключительно газосваркой (автоген) с использованием газовых баллонов снаружи дома. Вносить газовые баллоны внутрь жилого дома строго запрещено.