УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

«   29  »  декабря   2011 г.

# План мероприятий

# ул. Жилгородок, д. 6

# на 2012 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления ИТП. Предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта готовности дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Промывка теплообменников и фильтров в ИТП. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Ревизия арматуры в ИТП, замена термометров, манометров. | Июнь-сентябрь |
|  | Промывка канализационных лежаков (в подвале) от строительного мусора. | Февраль-декабрь |
|  | Замена и ревизия запорной (регулирующей) арматуры ГВС и отопления в подвале и на тех. этаже, очистка от накипи и окраска кузбасслаком. | Май-сентябрь |
|  | Поверка и замена манометров, очистка и промывка магнитных фильтров в насосной. | Март-июнь |
|  | Установка и присоединение пожарных рукавов к противопожарным стоякам в межквартирных холлах с передачей на хранение собственникам жилья | Март-сентябрь |
|  | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | В течении года |
|  | Установка решетки-ограждения на техническом этаже и на окно в консьержную. | Апрель |
|  | Изготовление и установка лестницы при выходе на крышу. | Апрель |
|  | Изготовление, установка и окраска металлических ограждений газонов. | Апрель–май |
|  | Уборка от мусора техническом этажа и подвала. Очистка козырьков подъезда от мусора и снега. | По мере необходимости |
|  | Ремонт наличников, замена стекол, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах, межквартирных коридорах. | Постоянно в течение года |
|  | Ревизия в электрощитовых и замена вышедшего из строя оборудования. | Январь-декабрь |
|  | Замена и утилизация вышедших из строя ламп и светильников в местах общего пользования . | Постоянно в течении года |
|  | Изготовление и установка решетки на окно в консьержной. | Февраль |
|  | Выполнение работ по благоустройству: - установка вазонов; - окраска бордюров, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - ограждение клумб металлическим забором; - высадка цветочной рассады и кустарников; - посев газонной травы; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории. | Май-октябрь |
|  | Работа с жителям: - составление смет, актов, консультации, АДС. | Постоянно |
|  | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
|  | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работы на лифтах. | Декабрь |
|  | Страхование лифтов. | Май |
|  | Дератизация и дезинсекция подвала. | Ежеквартально |
|  | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах. | Декабрь |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева